## Slide 1
2022 / 11
HX83192_193
Update VDDD setting for SRAM issue

## Slide 2: VDDD 舊案對策
舊案對策
Case1 ~ Case3
  有SRAM fail 風險，FW update時需做Internal VDDD修正.
Case4 ~ Case5
  現階段design in 案子如已經設定1.25V / 1.3V，就不需要再做變動
Case6
  有SRAM fail 風險，FW update時需做Internal VDDD修正
  根據案子狀況，轉換成 Case4 或 Case5
 | VDDD類型 | External LDO (LDO的電壓) | Internal VDDD (FW設定電壓) | Solution (變更Internal VDDD) | Note
Case1 (舊案) | 外掛LDO提供 | 1.25 | 1.05 | 1.05 提高到 1.2 | 實際外灌可能失效
Case2 (舊案) | 外掛LDO提供 | 1.2 | 1.15 | 1.15 提高到 1.3 | 須注意IC VDDD電壓是否會反灌到外部LDO 外灌應用失效
Case3 (舊案) | 外掛LDO提供 | 1.2 | 1.05 | 1.05 提高到 1.3 | 須注意IC VDDD電壓是否會反灌到外部LDO 外灌應用失效
Case4 (舊案) | IC內部提供 | - | 1.25 | Keep | -
Case5 (舊案) | IC內部提供 | - | 1.3 | Keep | -
Case6 (舊案) | IC內部提供 | - | 1.2 | 1.2 提高到 1.25 / 1.3 | 根據案子狀況，轉換成 Case4 或 Case5
重點宣導
(1) FW update 不可偷改VDDD電壓, 須寫在release note (2) FW 發布前,須與SE / PM 先行確認目前案子進展
(3) 現階段對策是以SRAM function 正常為主，降溫需求是其次

## Slide 3: VDDD 新案對策
新案對策
Case1 (新案外灌應用)
  External LDO提供電壓一律是1.3V
  Internal VDDD設定電壓一律是1.2V
Case2 (新案內建應用)
  Internal VDDD設定電壓一律是1.3V
 | VDDD類型 | External LDO (LDO的電壓) | Internal VDDD (FW設定電壓) | Note
Case1 (新案) | 外掛LDO提供 | 1.3 | 1.2 | 新案外灌應用
Case2 (新案) | IC內部提供 | - | 1.3 | 新案內建應用

## Slide 4
Drive for better vision