## Slide 1
2022 / 12
Inverter & Adaptor Noise Analysis

## Slide 2: 1.問題描述
在整車上，使用逆變器連接車用12V電源後，再把充電器連接逆變器來對筆電充電。 此時一手拿著筆電，一手觸摸面板操作時，畫面出現觸控不靈敏的情況 (Ex:點擊變畫線 or 畫線出現斷線)
廠內可以透過這以下手法複現
使用者原本要點擊，但卻變成畫線，造成觸控不靈敏
圖2 HxDS 畫線頁面(Paint mode)
圖1 複現手法

## Slide 3: 2.原因分析
圖3為逆變器+充電器產生Noise示意圖，因為有Inverter和Adaptor進行電壓轉換，所以會產生對應的Noise。當使用者觸摸時，手指的電容是接到Adaptor Ground，Panel Module是接到Car Ground，兩者形成一個迴路。 由於兩個Ground之間存在Inverter Noise和Adaptor Noise，此時Noise就會耦合到電容Cf，影響Touch判斷。
圖3
3

## Slide 4: 2.原因分析
圖4為逆變器+充電器產生Noise示意圖，因為有Inverter和Adaptor進行電壓轉換，所以會產生對應的Noise。當使用者未觸摸時，不會形成一個迴路，因此不會影響Touch判斷 。
圖4
4
未觸摸，所以不會有Cf電容

## Slide 5: 2.原因分析
圖5和圖6是逆變器和充電器的電路圖，兩者在電壓轉換時都會產生電源雜訊。
在切換式電源設計中，功率元件開關時會產生急劇電流ON/OFF變化，此時線路會產生高頻振鈴現象，此外，再加上元件開關的切換頻率影響，綜合起來就是電源雜訊(Noise)。
把逆變器+充電器合併成是一個劣質電源，其所產生的電源雜訊，可量測Car Ground和Adaptor Ground之間的波形來證實。
5
功率元件開關
產生Inverter Noise
圖5
功率元件開關
產生Adaptor Noise
圖6

## Slide 6: 3.電源雜訊量測 (針對Inverter – 打開前)
量測Car Ground和Inverter Ground之間的波形
6
未打開逆變器，可以看到兩端GND之間沒有差異
CarGND_InverterGND
量測手法:
(1)示波器的紅色端戳著Inverter ground (2)示波器的黑色端戳著Car ground

## Slide 7: 3.電源雜訊量測 (針對Inverter – 打開後)
CarGND_InverterGND
量測Car Ground和Inverter Ground之間的波形
7
打開逆變器，可以看到兩端GND之間有很大Noise
Noise DC成分
Noise AC成分 (主要為20kHz倍頻)
包絡線上下晃動，DC準位不穩定
根據上述FFT分析，Noise由多個頻率所組成
20k
30k
40k
50k
60k
CarGND_InverterGND
80k

## Slide 8: 4.Noise對於RX couple的影響 (針對Inverter – 打開前)
量測RX couple和Car ground之間的波形
量測手法:
(1)放硬幣在Panel Module上面 (2)一隻手拿示波器的紅色端戳著硬幣，另外一隻手觸摸Inverter ground (3)示波器的黑色端戳著Car ground
未打開逆變器，量到RX couple沒有明顯Noise
Coin

## Slide 9: 4.Noise對於RX couple的影響 (針對Inverter – 打開後)
量測RX couple和Car ground之間的波形
打開逆變器，量到RX couple有明顯Noise
根據FFT分析，有明顯低頻的成分(DC noise)
30kHz (TP sensing frequency)
1k
RX couple波形因為Noise而變形

## Slide 10: 5. Noise對於Touch的影響
TDDI是透過ADC打出RX couple來感測電容的變化，並計算出Raw data值
RX couple受到Noise而影響，造成相同電容(手指觸摸)下，計算出的Raw data不一樣 在Delta大幅抖動(Raw data - Baseline)的情況，就會出現觸控不靈敏(無法穩定報點)
詳情參考如下說明:
Time
Raw Data
Baseline
Baseline
Raw Data
Touch with inverter and adaptor noise
Over signal threshold
Touch leave
Report
point
報點
報點
報點
報點
報點
報點
Touch
behavior

## Slide 11: 6.總結說明
在整車上，使用逆變器連接車用12V電源後，再把充電器連接逆變器來對各種設備充電，其會出現電源雜訊。
使用者在未接觸面板時，此時沒有形成迴路，所以對Touch不會有影響。
使用者在接觸干擾源且觸控面板時，此時形成Car Ground和Adaptor Ground有Noise迴路，所以對Touch有影響。
不同逆變器可能存在不同干擾成分及頻段
  AC Noise : 可透過FW改善
    策略1 開啟跳頻機制，偵測當前Nosie干擾(是否與Touch Sensing頻率相近)，若判斷受干擾，則跳至另一個頻段f1為29KHz (預設Touch Sensing主頻f0為46KHz，副頻f1為29kHz)
    策略2 根據特定逆變器型號及材質，必須量測其干擾源的頻段，找尋其他雜訊干擾較小頻段，使其不易因相同頻率而收到干擾
  AC+ DC Noise : 需增加硬體改善
    策略1 適當增加系統濾波係數
    策略2 增加與整車GND的連接性
11

## Slide 12: 6.總結說明
FW改善方法對系統影響
  FW改動到Touch Sensing 頻率
    可能會影響到EMI的表現，需要重新確認
    可能會影響到touch訊號量表現，需要重新調適touch performance
DC noise成分，只能透過硬體部份去改善。 若只透過FW跳頻是沒有辦法避免DC Noise，跳頻只能解決相同頻率的影響，也就是AC noise成分。
12

## Slide 13
Drive for better vision